## Slide 1: Il paziente con drenaggio toracico: cosa fare e cosa non fare Corso per Infermieri
Dott. Mario Santagiuliana,
S.C. Pneumologia di Trieste – Direttore Prof.Marco Confalonieri,
Ospedale di Cattinara
Email: mario.santagiuliana@asugi.sanita.fvg.it

## Slide 2: Sommario
Anatomia del torace
Patologie della pleura
  Pneumotorace
  Pleural Effusion
Cosa fare in queste situazioni?
Tipi di drenaggio
Tecniche di posizionamento
Dopo il posizionamento

## Slide 3: Anatomia

## Slide 5: Patologie della pleura
“Aria”:
  Pneumotorace
“Liquidi”:
  Versamento pleurico (eziologie multiple neoplastice, infettive, terzo spazio ecc.)
  Empiema pleurico
  Emotorace
Combinazione dei due: Idropneumotorace

## Slide 6: Pneumotorace

## Slide 7: TAC torace

## Slide 8: PNX - Classificazione
Eziologica:
- Spontaneo
- Traumatico
- Iatrogeno
Fisiopatologica:
Aperto
Chiuso
Iperteso (con meccanismo a valvola)

## Slide 9: Pneumotorace iperteso
Grossi vasi compressi
Polmone
compresso
Vene cave
compresse
Cuore
compresso
Spazio pleurico
riempito
d’aria
polmone collassato
diaframma
Spazi
intercostali
rigonfiati
Sede della ferita
Muscoli rigonfi
nella reg. sovraclaveare

## Slide 10: Pleural Effusion

## Slide 13: Cosa fare in queste situazioni?
Toracentesi
Drenaggio pleurico

## Slide 14: Perché?
Scopo diagnostico
    Prelievo di materiale per analisi
Scopo terapeutico
    Ristabilire la normale pressione intrapleurica
    Infondere sostanze (pleurodesi, fibrinolisi ecc.)

## Slide 16: Toracentesi

## Slide 17: Drenaggio toracico
Scelte da fare:
  Il tipo di drenaggio
  Le dimensioni del drenaggio
  La tecnica di inserimento (dipende dal tipo)
  La sede del posizionamento
  Aspirazione sì o no?

## Slide 18: I tipi di drenaggio
Tipo trocar
    Meno costoso,
    Maggiori complicanze (dipende)
    Più doloroso (dipende)
Tipo PigTail
    Posizionato mediante filo guida
(dipende)
Tipo PleuraCath

## Slide 19: Tipi di drenaggio
Catetere a permanenza - Tunnellizzati

## Slide 21: Che misura?
Ce ne sono tantissime ma…più piccolo è meglio è!

## Slide 22: Dove?
Dove si vuole con ecografo…possibilmente nel torace!!!
2-3°spazio intercostale (evacuazione di aria)
4-5°spazio sull’ascellare
media (evacuazione di
liquido). IL PIU’ USATO PERCHE’???

## Slide 24: Trocar

## Slide 25: Trocar

## Slide 26: Trocar

## Slide 28: Trocar semplificati

## Slide 29: Dispositivo “UNICO”

## Slide 30: Seldinger – filo guida

## Slide 31: Dopo il posizionamento?
Fissaggio del tubo

## Slide 33: Dopo il posizionamento?
Raccordo ad un sistema di raccolta!

## Slide 34: I sistemi di raccolta
Garantiscono l’unidirezionalità.
3 elementi sono responsabili del corretto funzionamento:
Gravità
Differenza di pressione
Possibilità di applicare l’aspirazione

## Slide 35: Funzionamento PleurEvac principio

## Slide 37: IL PLEUR-EVAC®
1. CAMERA DI RACCOLTA : MONITORAGGIO GIORNALIERO DI QUANTITÀ E TIPO DI LIQUIDO/ARIA DRENATI
2. CAMERA CON VALVOLA AD ACQUA: UNIDIREZIONALITÀ DEL SISTEMA (2CM H2O)
3. CAMERA DI CONTROLLO DELL’ASPIRAZIONE:
LA PRESSIONE È DATA DALLA QUANTITÀ DI ACQUA PRESENTE, OVVERO 20CM H20
Camera di raccolta
Valvola ad acqua
Camera per P negativa

## Slide 38
NEL SISTEMA CON CONTROLLO DELL’ASPIRAZIONE A SECCO L’ASPIRAZIONE VIENE IMPOSTATA REGOLANDO IL MANOMETRO POSTO NELLA TERZA CAMERA

## Slide 39: SISTEMA CON VALVOLA DI HEIMLICH:
Valvola a “becco di flauto”, unidirezionale
È possibile raccordare un sacchetto di raccolta
Possibile la gestione a domicilio poiché di facile utilizzo

## Slide 40: Dopo il posizionamento?
Per fortuna ci sono gli infermieri!!!
-> Gestione infermieristica del drenaggio.

## Slide 41: Assistenza post procedura
COMPRENDE:
Controllo e mantenimento dell’unità di degenza: predisposizione di sistema d’aspirazione funzionante, pinza per clampaggio/morsetti, materiale per medicazione sito inserzione drenaggio
Valutazione del paziente (almeno 1 volta a turno):
  Monitoraggio parametri vitali, tra cui il dolore. Valutazione della funzionalità respiratoria
  Educazione del paziente alla corretta gestione: il drenaggio deve stare almeno 40 cm sotto il torace; corretta gestione negli spostamenti se autosufficiente
  Controllo della quantità e il tipo di liquido e/o aria drenati, e in quanto tempo.
  Controllo sito inserzione e medicazione (da eseguire ogni 24/48h o quando sporca o staccata)

## Slide 42: Assistenza post procedura
2. Valutazione del paziente (almeno 1 volta a turno):
  Controllo dei livelli di acqua del Pleur-Evac® per garantirne il funzionamento
  Posizione corretta del drenaggio (es. a caduta o in aspirazione) e che il tubo non sia accidentalmente clampato o sraccordato (NB. Utile fissare con cerotto telato i punti di raccordo del tubo di drenaggio)
  Nei sistemi Pleur-Evac® a secco verificare la presenza del galleggiante nel finestrino indicatore dell’aspirazione e il giusto livello di aspirazione

## Slide 43: Assistenza post procedura
  Valutazione del menisco (valvola ad acqua): livello, se mobile, se presente aria
  Tappo del Pleur-Evac® chiuso (come da indicazione del produttore)

## Slide 44: Assistenza post procedura
  Nei drenaggi di piccolo calibro (es. Pig-Tail®), o in caso di emotorace o empiema, prevenire e verificare che non ci siano ostruzioni. Utili lavaggi con soluzione fisiologica ad ogni turno (es.20ml). Segnalare al medico eventuali ostruzioni

## Slide 45: Assistenza post procedura
RACCOLTA DI CAMPIONI
Microbiologico:
1 vasetto tappo rosso
Eventualmente su richiesta del medico (1 set emocoltura)
Microbiologico BAAR (BK):
1 vasetto tappo rosso
Citologico: 2-3 vasetti (pieni) tappo rosso
(richiesta del medico)
Chimico fisico:
1 provetta tappo rosa
1 provetta tappo verde
1 provetta tappo giallo
note: Albumina, amilasi, colesterolo, glucosio, LDH, pH, proteine totali, trigliceridi

## Slide 46: DA DOVE PRELEVARE I CAMPIONI?
Drenaggi tipo Trocar: clampare il drenaggio e prelevare il campione con siringa cono-catetere
Drenaggi tipo Pig-Tail®: utilizzare il rubinetto presente con siringa luer lock
Nel sistema Pleur-Evac® si può utilizzare
la membrana/diaframma presente
posteriormente alla camera di raccolta,
prelevando con una siringa con ago di
grosso calibro (previa disinfezione)

## Slide 48: Rimozione?
Si! Il prima possibile!
Come? A seconda del tipo di dispositivo
    Drenaggio piccolo (pigtail):
FACILE -> si sfila e si comprime
    Trocar chirurgico:
      Necessario essere pronti a mettere punti di sutura

## Slide 49: Grazie per l’attenzione